| シールド掘進日報 | 〇〇年〇〇月〇〇日〇曜日 |
| --- | --- |
| 工事番号 | 工事件名 | 受注者 |
| 3011第2005号 | 西新宿幹線その２工事 | 〇〇建設株式会社 |
|  |  |  |  | 監理技術者 | 作成者 |
|  |  |  |  | ○○ ○○ 氏名を記入 | ○○ ○○ 氏名を記入 |
| 契約工期 | 契約確定の日の翌日から〇〇〇日間 | 変更工期 | 契約確定の日の翌日から〇〇〇日間 |
|  | 着 手 | 〇〇年〇〇月〇〇日 |  | 着 手 | 〇〇年〇〇月〇〇日 |
|  | 完了予定 | 〇〇年〇〇月〇〇日 |  | 完了予定 | 〇〇年〇〇月〇〇日 |
| 工 事 概 要 |
| 仕上り内径 シールド外径 φ〇〇〇〇㎜、 | φ〇〇〇〇㎜ | 施工延長 | L=〇,〇〇〇ｍ | シールド形式 | 泥土式 |
| シールド外径 | φ〇〇〇〇㎜ | マシン長 | L=〇,〇〇〇㎜ | 中折れ | 有・無 |
| 特記事項 〇〇シールド工法 国道〇〇号線、都道〇〇通り直下、急曲線あり、急勾配あり 土被り約〇〇ｍ～約〇〇ｍ、地下水位 GL-約〇〇ｍ～約〇〇ｍ 土質 〇〇土質 |
| 出 来 高 |
| 項 目 | 単位 | 前日までの計 | 本日の計 | 累 計 |
| 掘進延長 | ｍ | 〇,〇〇〇 | 〇〇 | 〇,〇〇〇 |
| 組立リング数 | リング数 | 〇〇〇 | 〇 | 〇〇〇 |
| 掘 進 記 録 |
| リングNo.（セグメント種類） | 〇〇～〇〇（ST300） |
| 項 目 | 単位 | 測定値 又は評価 | 計画値 又は管理値 | 特 記 事 項 |
| 自然土水圧（平均） | MPa | 〇.〇〇〇 | － | 曲線（左カーブR=200ｍ）施工中 地表沈下計測場所：〇〇二丁目〇〇番地先から〇〇二丁目〇〇番地先まで 近接構造物：地下鉄〇〇線 |
| 切羽土圧（平均）※1 | MPa | 〇.〇〇〇 | 〇〇～〇〇 |  |
| 推力（平均） | kN | 〇〇〇〇 | 〇〇〇〇以下 |  |
| カッタートルク（平均） | MPa | 〇.〇〇 | 〇.〇〇以下 |  |
| 掘削土量※2 | ｍ３ | 〇〇 | 〇〇 |  |
| 掘削土取込率※3 | ％ | 〇〇〇％ | 〇〇〇％ |  |
| 裏込注入圧力（平均） | MPa | 〇.〇〇〇 | 〇.〇〇〇以上 |  |
| 裏込注入量※4 | L | 〇〇〇 | 〇〇〇以上 |  |
| 線形 ※5 | 不陸量（＋上－下） | ㎜ | -〇～+〇 | ±〇 |  |
|  | 蛇行量（＋右－左） | ㎜ | -〇～+〇 | ±〇 |  |
| 地表沈下計測 | ㎜ | 管理値内 | 〇 |  |
| 近接構造物沈下計測 | ㎜ | 管理値内 | 〇 |  |
| 施工状況 | セグメント組立状況（組立容易、組立困難、小クラック、大クラック） 湧水（無、有（にじむ程度、少々あり、相当量あり））、濁り（無、有） テールグリス点検（良好、注入済） 他に必要事項を記載する。 |

※   日報はシールド掘進を中止している日も提出する。監督員と協議の上、掘進記録の部分に替えて、リング毎の記録等別の様式を使用することができる。

※1　土圧式の場合はチャンバー内の泥土圧、泥水式の場合はチャンバー内の泥水圧とする。

※2　掘削土量の管理値は、地山土量とする。

※3　掘削土取込率の測定値は、掘削土量の測定値の計画値に対する百分率とする。

※4　裏込注入量の管理値は、（シールド外径2－セグメント外径2）×π/4×掘進延長＋余掘量に注入係数を乗じたものとする。

※5　不陸量、蛇行量の測定値は、最小値及び最大値を記入する。